Územní plán Řendějov

část: odůvodnění

Zpracováno dle zák. č.183/2006 Sb.

duben 2008

Upraveno po projednání

Akce:	Územní plán Řendějov

Část:	B. ODŮVODNĚNÍ

Pořizovatel:	Úřad územního plánování Kutná Hora

Projektant:	Ing. arch. Jiří Vít

Atelier CON.TEC

28. pluku 28, 100 00 Praha 10

tel.: 272 733 861

e-mail: jirivit@mbox.vol.cz

Spolupráce:	Ing.arch. Ivo Tuček

Datum:	duben 2008

upraveno v říjnu 2008

B.	Obsah  odůvodnění územního plánu

B1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

B2.	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu,

B3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území,

B4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,

B5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje

B1	Koordinační výkres

B2	Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí

B3	Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

B1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

# Širší vztahy a vazby

Z hlediska státní správy je obec Řendějov začleněna do okresu Kutná Hora. Leží v jeho jižní části.

Řendějov sousedí s Čestínem, Hodkovem, Kácovem, Chabeřicemi a na jihovýchodě sousedí se Zručí nad Sázavou. Město Zruč je proto přirozenou sídelní jednotkou s vyšším stupněm komerční, zdravotní a školské vybavenosti.

Řendějov a jeho další část Nový Samechov jsou silnicí III. tř. č. 3366 připojeny na silnici II. tř. č. 336, která spojuje Zruč nad Sázavou s Uhlířskými Janovicemi, dalším relativně významnějším centrem v kraji.

Kutná Hora je z Řendějova nejlépe přístupná po silnici I. tř. č. 33, vedoucí přes Zruč nad Sázavou. 11. Významnější rozvojový prvek však opět z důvodu terénu dálnice ani pro Zruč ani pro další obce v okolí nepředstavuje

V ÚP obce nedojde ke změně v zařazení obce do stávající struktury osídlení.

B2.	Údaje o splnění zadání

Zadání územního plánu bylo v návrhu splněno.

B3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Obec Řendějov má rezidenční a rekreační charakter. Tyto dominantní funkce jsou podporovány i v návrhu. Všechny nově navržené zastavitelné plochy jsou určeny pro bydlení (bydlení venkovské). Jedinou výjimkou je malá plocha č.15 navazující na současnou prodejnu a pohostinství, určená pro možné obdobné využití v případě potřeby rozšíření. Nadmístními funkcemi i nadále zůstane obec závislá na vyjížďce, na druhou stranou umožňují regulativy i v rámci ploch pro bydlení určitý rozvoj základní veřejné infrastruktury (občanského vybavení), a tedy určitou míru samostatnosti v plnění základních potřeb. Rozvojové plochy pro bydlení mají trojí charakter: a) jde o plochy dosud volné a víceméně obklopené již zastavěným územím, začlenění takových „proluk“ je tedy přirozené; b) plochy navazující na zastavěné území obce a rozvíjející je dále do krajiny (ale tak, aby nevznikaly enklávy zastavěných pozemků v krajině, jde o rozvoj některými plochami směrem na východ); Zastavěné území obce tak zůstane kompaktní.  Návrh ploch důsledně vychází z požadavků obce.

V dalších odstavcích jsou ve zhutnělé podobě zrekapitulována základní fakta z předchozích etap územního plánu, která byla vzata v úvahu při návrhu, tak jak je předkládán.

3.a	Charakteristika obce a řešeného území

Obec Řendějov / ZÚJ: 534366/. Adresa Obecního úřadu: Nový Samechov 28, 285 22.

Obec je tvořena čtyřmi částmi: Řendějov, Starý Samechov, Nový Samechov a Jiřice.

Katastrální rozloha obce je 838,27 hektaru. Průměrná nadmořská výška je cca 458 m n.m.

Podle sčítání v roce 2001 v ní trvale žilo 258 obyvatel. Dle nových údajů Odboru informatizace veřejné správy MV je k 17.4.2006 v obci k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 254 obyvatel. Obcí s rozšířenou pravomocí je pro Řendějov Kutná Hora, pověřený Obecní úřad Zruč nad Sázavou. Celková rozloha katastru činí 838,3 ha. Řendějov  má zemědělský charakter, v obci tvoří téměř 52 % (428,54 ha) rozlohy zemědělská půda.

Lesní pozemky představují 26,6 % (196,1 ha) rozlohy.

3.b	Historický vývoj a památky v území

Středověký původ Řendějova, Starého Samechova a Jiřic je zřetelně patrný, i když se jednalo pouze o seskupení několika stavení. Na tato centra navazovaly budovy hospodářského charakteru, chlévy a seníky. Tato zástavba, i zástavba novější, má rozptýlený a nepravidelný charakter, což je dáno rozmanitostí terénu. Budovy byly orientovány svými vjezdy na existující soustavu zemědělských cest. Každá z částí obce má dobře dimenzované území návsi, s volnou zelení, kde jsou umístěny zvonice a památníčky. V terénu se vyskytuje řada potoků a odvodňujících stok, na kterých byly vybudovány drobné retenční nádrže a rybníčky. Žádná ze čtyř částí obce není narušena výškově nebo hmotově nevhodnými stavbami. Výjimkou je pouze velký areál zemědělského družstva, i když ani ten vzhledem k situování v nižší poloze v Novém Samechově nepředstavuje výraznou optickou závadu. Nedávno vzniklé nebo v současnosti vznikající skupiny nových rodinných domů jsou dosud řešeny vzhledem k prostředí velmi harmonicky.

3.c	Památkově chráněné objekty

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je pro obec Řendějov zapsána pod číslem 45309/2-1161 venkovská usedlost č.p. 7 v Řendějově. V území však existují i některé další zajímavé, za zmínku stojící církevní i profánní prvky a objekty. Jedná se především o malé zvonice – kapličky, které jsou uprostřed Řendějova, Jiřic a Starého Samechova. Dále se jedná o řadu většinou litinových krucifixů, které jsou jak v samotných obcích, tak na křižovatkách a výraznějších místech místních komunikací. V Novém Samechově existuje památník obětem 1. světové války.

3.d	Historická a současná urbanistická struktura obce

Obec bude dále rozvíjena jako harmonická obec s kultivovanou zástavbou převážně venkovského typu. Charakter bude i v budoucnosti zajištěn regulativy rozvoje, především limity hmotového řešení a architektury přípustných nových objektů a objektů rekonstruovaných. Bude zajištěna a dále posilována existence kvalitního životního prostředí a krajiny.Prostorové uspořádání obce Řendějov je vyjádřeno vzájemnými vztahy a vazbami území a ploch zastavěných (urbanizovaných) a určených k zastavění na straně jedné a území a ploch nezastavěných (neurbanizovaných) na straně druhé. Plošný rozvoj všech částí obce bude možný na dosud volných plochách tvořících buď enklávy do současně zastavěného území, nebo na plochách bezprostředně s takovýmito plochami souvisejícími. Ve volné krajině nebudou na katastru obce vytvářena nová sídla nebo samoty.

3.e	Podmínky pro novou výstavbu

Návrhy při zachování střízlivé architektury nemusí  popírat současnou dobu vzniku.

# 3.f	Obyvatelstvo, domovní a bytový fond

### Věková skladba obyvatelstva v roce 2001

V aktualizované databázi Českého statistického úřadu je pro rok 2001 uvedena následující věková skladba obyvatelstva.

Věk předproduktivní	/0 – 14 let/		celkem   6

Věk produktivní					celkem 48

muži (15 - 59 let)		26

ženy (15 – 55 let)		18

Věk poproduktivní					celkem 30

# Vývoj počtu obyvatel v obci Řendějov a jejích částech v minulosti:

| rok | 1850 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem | 717 | 715 | 684 | 611 | 648 | 589 | 587 | 503 | 419 | 412 | 354 |
| Jiřice |  | 232 | 248 | 213 | 208 | 161 | 184 | 149 | 132 | 134 | 111 |
| Nový Samechov |  | 186 | 161 | 134 | 132 | 149 | 150 | 137 | 108 | 114 | 102 |
| Řendějov |  | 135 | 123 | 135 | 148 | 149 | 131 | 106 | 90 | 67 | 65 |
| Starý Samechov |  | 162 | 152 | 129 | 160 | 130 | 122 | 111 | 89 | 97 | 76 |

Podle dosavadního vývoje počtu obyvatel a podle jejich věkové struktury lze dovodit, že budoucí počet obyvatel Řendějova bude pravděpodobně stagnovat či se snižovat. Případný nárůst bude záviset na podmínkách života v obci a bude zajišťován spíše přílivem obyvatel stěhováním.

Jaká bude míra stěhování se do obce, záleží na atraktivitě pro eventuální nově přistěhovalé obyvatele, což je závislé na souboru různých faktorů – připravenost podmínek pro novou výstavbu rodinných domů, stavu rozvoje technické infrastruktury, dopravní dostupnosti pracovišť, škol, rozvoji pracovních příležitostí v místě. Vzhledem k malé velikosti obce se větší rozvoj neočekává. Obec však může být zajímavá pro bydlení lidí do práce v okolí dojíždějících, kteří dávají přednost bydlení v kvalitním přírodním prostředí, ale též pro rekreaci.

### Domácnosti, domovní a bytový fond.

Stavební vývoj obce je patrný ze statistických údajů. Z tohoto přehledu vyplývá, že většina domů v obci byla postavena v období 1946 – 1980.

Poměrně významný počet domů byl postaven také v období dvaceti let po roce 1980.

Většina domů v obci existujících, a to i staršího data, je v dobrém stavebním stavu, i když výjimky také existují.

Tendence využívat venkovské domy také jako rekreační, působila od počátku 60. let také pozitivně, zejména při udržování objektů staršího data.

Domovní fond

| Domy úhrnem | 125 |
| --- | --- |
| z toho domy obydlené | 88 |
| z úhrnu obydlených domů | rodinné domy | 85 |
|  | bytové domy | 0 |
|  | domy podle vlastnictví | soukromých osob | 81 |
|  |  | obce, státu | 1 |
|  |  | SBD | 0 |
|  | domy postavené | do 1919 | 17 |
|  |  | 1920-1945 | 11 |
|  |  | 1946-1980 | 44 |
|  |  | 1981-2001 | 15 |

Domy podle počtu podlaží a technického vybavení

| Domy úhrnem | 88 |
| --- | --- |
| z toho podle podlaží | 1-2 | 88 |
|  | 3-4 | 0 |
|  | 5+ | 0 |
| počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
|  | vodovodem | 86 |
|  | plynem | 4 |
|  | ústředním topením | 44 |

Bytový fond

| Byty úhrnem | 119 |
| --- | --- |
| v tom | byty obydlené | 91 |
|  | z toho | v rodin. domech | 88 |
|  |  | v bytov. domech | 0 |
|  | byty neobydlené v neobydl.domech | 28 |
|  | z toho podle důvodu | obydl. přechodně | 4 |
|  |  | slouží k rekreaci | 19 |

# 3.g	Občanská vybavenost a komerční aktivity

## Veřejné služby

Obecní úřad:

Obecní úřad je umístěn v budově bývalé školy.

Policie:

Policie České republiky má nejbližší služebnu ve Zruči nad Sázavou.

Výroba:

V obci se nenachází žádná větší výrobní provozovna, kromě menších provozních jednotek řemeslnického charakteru.

Obchod:

V Jiřicích existuje prodejna potravin, sloužící pro všechny části obce.

Zdravotnictví:

V obci není sídlo stálé lékařské ani lékárenské služby. Za praktickými, dětskými a zubními lékaři se dojíždí do Zruče nad Sázavou nebo Kutné Hory, kde sídlí i další specialisté. Nejbližší nemocnice je také v Kutné Hoře.

Školství:

V obci není mateřská ani žádná jiná škola. Základní škola je ve Zruči nad Sázavou.

Pošta:

Poštovní úřad v místě není. Pro obec je příslušná pošta ve Zruči nad Sázavou.

Hasiči:

Nejbližší profesionální hasičské sbory je ve Zruči nad Sázavou.

V obci existují dva Sbory dobrovolných hasičů, a to v Jiřicích a v Řendějově. V obou obcích jsou také požární zbrojnice.

Hřbitov:

Hřbitov s urnovým hájem, který slouží pro obyvatele širokého okolí je ve Zruči nad Sázavou.

Kultura, rekreace, sport

Řendějov prošel jako většina českých malých obcí typickým vývojem v minulosti. Ačkoliv jde o malou obec, existoval zde před desetiletími určitý společenský život, reprezentovaný existencí společenských a zájmových spolků a sdružení.

V současné době je aktivní hokejový oddíl sportovního klubu „Sokol Řendějov“.

Za bohatším a různorodým sportovním vyžitím je třeba vyjíždět do větších okolních měst.

V části obce Nový Samechov je fotbalové hřiště.

Ve všech částech obce je několik vodních nádrží, z nichž některé mají charakter nádrže požární, jiné retenční, ale i rekreační.

Všechny části obce nabízí také určité rekreační možnosti pro městské rodiny.

V Jiřicích existuje dobře vybavené pohostinství.

## Komerční aktivity

Výroba:

V obci se nenachází žádná větší výrobní provozovna, kromě menších provozních jednotek řemeslnického charakteru.

Obchod:

V Jiřicích existuje prodejna potravin, sloužící pro všechny části obce.

### Zemědělská výroba

Zemědělská půda na katastru obce má rozlohu 428,54 hektarů. Z toho orná půda činí 348,4 hektarů a trvalé travní porosty 63,04 hektarů.

V obci jsou provozy, zabývající se chovem skotu. Hospodaří zde v omezeném rozsahu několik dalších zemědělců.

### Lesní hospodářství

Lesní půda na katastru obce Řendějova má rozlohu 354,04 hektarů, což je 42,2 % celkové rozlohy.

3.h	Technická vybavenost

# 1. Vodní hospodářství

Zásobování vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je nedostatečná, kvalita vody dle OÚ průměrná, v některých místech s nadměrným výskytem NO3. V obci byl v minulosti pro areál živočišné výroby zřízen vlastní vodovod. Zdrojem tohoto vodovodu jsou dvě kopané studny. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje, vydatnost je dostatečná. Voda je prostřednictvím AT stanice dopravována do spotřebiště.  Prodejna má vlastní vrtanou studnu.

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. Ve výhledu lze vybudovat napojení ke skupinovému vodovodu, zásobovaného z ÚV Želivka. Souběžně se stávajícím výtlačným řadem ATS Zruč I. - obec Dubina je navrhován nový výtlak, kterým bude zásobován nový vodojem Jiřice 220 m3 (497/494 m n.m.). Z něj bude gravitačně zásobována obec Jiřice. Z Jiřic bude opět gravitačně zásobní řad pokračovat do Nového Samechova a dále pak do obce Řendějov.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splašková kanalizace v žádné ze čtyř částí obce neexistuje. Neexistence splaškové kanalizace je přitom významným problémem kvality životního prostředí a brzdou dalšího rozvoje obce.

Obcí neprotéká žádný recipient, pouze na západním konci obce je malá vodní nádrž, která má odtok dál na západ.Obec Řendějov nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody budou akumulované v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod města Zruč nad Sázavou. Tento návrh platí pro všechny čtyři místní části obce.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# 2. Energetika a spoje

## Elektrická energie

Přes katastrální území Řendějova je vedeno několik tras elektrického vedení VN 22 kV, které zásobují místní trafostanice:

TS 28645					Řendějov

TS 27642					Jiřice

TS (č. nezjištěno)				Nový Samechov

TS (č. nezjištěno				ZD Nový Samechov

TS (č. nezjištěno)				Starý Samechov

Pokrytí nárůstu zatížení se předpokládá ze stávajících trafostanic při současném postupném zvyšování jejich výkonu.

## Veřejné osvětlení

Veřejným osvětlením je zastavěné území obce pokryto z části. S postupem rozvoje obce se veřejné osvětlení bude dále rozšiřovat.

## Plyn

S plynofikací obce se zatím nepočítá z technických a ekonomických důvodů, výhledově však není vyloučena.

## Vytápění

Je třeba zajistit, aby maximální počet domů nahradil stávající lokální vytápění za ekologicky šetrnější způsoby.

Spoje

Katastrálním územím Řendějova neprochází žádné dálkové optické kabely. Automatická telefonní ústředna je ve Zruči nad Sázavou. V každé ze čtyř částí obce je umístěn veřejný telefonní automat. Území je dobře pokryto signály mobilních sítí GSM. Kabelový televizní rozvod v obci není zaveden. Jeho zavedení však nebrání žádná územní omezení. Katastrální území obce není podle sdělení radiokomunikací dotčeno žádnou trasou radioreléového paprsku.

# 3.i	Dopravní infrastruktura

1. Silniční doprava

### Pozemní komunikace

Obcí a jejím katastrem prochází ve směru jih-sever silnice II. tř. č. 336, spojující Zruč nad Sázavou s dálnicí D1 na jihu a oblastí v okolí Uhlířských Janovic na severu. Z této silnice II. třídy vychází z části obce Jiřice silnice III. tř. č. 3366 přes Starý Samechov do Řendějova, kde končí. Východním katastrem Řendějova prochází silnice III. tř. č. 3367 ve směru z jihu od Zruče na sever do Dubiny. Ostatní komunikace mají charakter vysloveně místní obslužný nebo zemědělských cest. Komunikace zpřístupňují území nebo objekty, umožňují jejich přímou obsluhu, neumožňují zbytečné průjezdy obytnými částmi sídla. Jsou průjezdné v obou směrech. Některé z komunikací končí slepě a jiné přecházejí na hranici zastavěného území v zemědělské účelové komunikace. Část komunikací má zpevněný živičný povrch.

Silniční doprava – návrh

Základní síť silnic II.a III. třídy a místních komunikací zůstane zachována. V nově navržených lokalitách pro rodinnou bytovou výstavbu budou navrženy nové místní obslužné komunikace.U stávajících komunikacích III. tř. je třeba ponechat územní rezervu na okrajích pro rozšíření vozovky v místech, kde to bezpečnost provozu bude vyžadovat.

### Doprava v klidu

Dlouhodobé odstavování motorových vozidel je a bude řešeno individuálně na každém pozemku. Pro krátkodobé odstavení slouží běžně jakákoliv z pozemních komunikací.Součástí navržené lokality č.15 (správa a vybavenost) musí být veřejné parkoviště,odpovídající konkrétní funkci a kapacitě.

Pěší a cyklistická doprava

Přes katastr obce, jeho místní část Řendějov, prochází značená turistická trasa (zelená) ve směru od Kácova do Zruče nad Sázavou. Pro pohyb pěších slouží všechny místní komunikace i silnice III. třídy, které mají bezchodníkovou úpravu. Je potřeba ponechat územní rezervu v místech, která představují určité ohrožení pro chodce  a vybudovat alespoň v omezeném rozsahu chodníky pro pěší.

Veřejná autobusová doprava

Na řešeném území je v současné době provozováno několik místních autobusových linek, spojujících všechny části Řendějova s Kutnou Horou, Zručí nad Sázavou, Čestínem, Kácovem, Sázavou a Uhlířskými Janovicemi. V každé ze čtyř částí obce jsou vybudovány autobusové zastávky s přístřeškem. Tyto spoje jsou velmi frekventované a občanům Řendějova umožňují dojezd do zaměstnání v řadě okolních sídel.

Železniční doprava

Katastrem obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční stanice je ve Zruči nad Sázavou, která leží na dvou železničních tratích, a to č. 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou a trati č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou. Na některé z železničních spojů ČD jsou navázány z Řendějova spoje autobusové. Se zvýšením významu železniční dopravy pro obec se vzhledem ke vzdálenosti všech částí obce nepočítá.

# 3.j	Životní prostředí

V obci se nevyskytuje žádný významný faktor trvalého narušování životního prostředí. Dosavadním nedostatkem je neexistence veřejné kanalizace v obci a dosud převažující využívání lokálního vytápění na tuhá paliva. V obci není evidován žádný zdroj znečištění – REZZO. Podle dostupných podkladů Českého hydrometeorologického ústavu (Znečištění ovzduší na území ČR v r. 1998) nejsou v okresu překračovány povolené roční koncentrace v žádné ze sledovaných škodlivin. Kvalita životního prostředí řešeného území je klasifikována ve II. a III. třídě. II. třída představuje „vyhovující prostředí“, hygienicky jednoznačně vhodné, se zvýšenou nebo průměrnou krajinářskou a urbanistickou hodnotou, neznehodnocené negativními civilizačními zásahy. III. třída souborné kvality životního prostředí je na zbývajících částech řešeného území, to je v zastavěných územních sídlech a v prostorech zemědělsky využívaných.

# 3.k	Krajina a ochrana přírody

Krajina řešeného území je tvořena plochou pahorkatinou rozřezanou údolími vodních toků.

Stabilizujícím prvkem v krajině jsou lesy. Většinou jde o lesy hospodářské. Ekologicky stabilizujícím prvkem v krajině jsou též ekotonová společenstva na okrajích lesů, která jsou však často poškozována vlivy z intenzivního obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Dalšími ekologicky stabilnějšími plochami jsou louky a pastviny, většinou na vlhčích plochách údolí potoků a na svažitějších pozemcích. Významnou úlohu v řešené krajině hraje také rozptýlená nelesní zeleň, jako vegetační doprovody komunikací, porosty na mezích a remízky. Dalším stabilizujícícm prvkem v krajině jsou vodoteče a rybníky s doprovodnou vegetací.

## Chráněná území

Na katastru obce se žádná chráněná přírodní území nenachází.

3.l	Přírodní podmínky

## Klimatologie

Řešené území leží v klimatické oblasti mírně teplé, na rozhraní jejích dvou součástí MT9 a MT7. ¨Tyto klimatické oblasti jsou dále charakterizovány těmito průměrnými údaji:

MT7 		MT9

Počet letních dnů 				30 – 40  	40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 	140 - 160        140 - 160

Počet mrazových dnů 				110 - 130        110 - 130

Počet ledových dnů 				40 - 50 	            30 - 40

Průměrná teplota v lednu 			-2 - -3°C 	 -3 - -4°C

Průměrná teplota v červenci 			16 - 17°C 	17 - 18°C

Průměrná teplota v dubnu 			6 - 7°C   	  6 - 7°C

Průměrná teplota v říjnu 			7 - 8°C 	              7 - 8°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 	100 - 120 	100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetační období 		400 - 450 	400 - 450

Srážkový úhrn v zimním období 		250 - 300 	250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 		60 - 80    	 60 - 80

## Hydrologie

Řešené území náleží hydrologicky na jihovýchodě do povodí 1-0901 Sázava po Želivku. Na severozápadě do povodí 1-0903 Sázava od Želivky po ústí.

## Geologie, geomorfologie, hydrogeologie

Území je součástí Českomoravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Světelská pahorkatina a geomorfologického okrsku Čestínská pahorkatina.

Čestínská pahorkatina je západní částí Světelské pahorkatiny. Je to členité území skloněné od severu k jihu. Plochý povrch je rozřezaný údolími pravých přítoků Sázavy.

## Pedologie

V řešeném území převažuje pedologická asociace hnědých lesních půd přírodních a hnědých půd zemědělsky zkulturněných horských oblastí.

# 3.m	Přehled ochranných pásem a jiných územních omezení podle zvláštních předpisů

Na území Řendějova jsou následující stávající ochranná pásma, chráněná území a jiná územní omezení.

V ochranných a bezpečnostních pásmech je umístění staveb, případně povolení některých činností a užívání omezeno zvláštními předpisy. Přesné podmínky využití ochranného a bezpečnostního pásma stanovuje příslušný orgán státní správy před územním, případně stavebním řízení.

A) Ochranná a bezpečnostní pásma stávajících energetických rozvodů a zařízení podle § 45, odst. (4) zákona č. 222/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| elektrické vedení VVN (110 kV) | 15 m od krajního vodiče |
| elektrické vedení VN (35 kV) | 10 m od krajního vodiče |

Na nově zřizovaná energetická vedení a zařízení se vztahují ochranná a bezpečnostní pásma podle § 19, 26 a 27 zákona č. 222/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B) Silniční ochranná pásma podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| Silnice II. a III. třídy | 15 m od osy vozovky |

C) Ochranná pásma hygienické ochrany

|  | ochranné pásmo |
| --- | --- |
| veřejný zdroj pitné vody | čtverec 10 × 10 m |

D) Omezení vyplývající z povinnosti umožnit užívat části pozemků (až do šířky 8 metrů), přiléhajících k vodním tokům.

## E) Jiná územní omezení podle zvláštních předpisů a jiných

Jiná územní omezení vyplývají jednak ze zvláštních předpisů, podle nichž výslovně postupují orgány státní správy, jednak z pravomocí některých orgánů stanovovat a požadovat některá omezení. V území obce je to pouze povinnost souhlasu orgánu státní správy lesů při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od hranice lesa podle § 14, odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Všechna ochranná pásma, chráněná území a další omezení jsou graficky vyjádřena ve výkresové části.

B4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Ve schváleném zadání územního plánu nebylo zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno.

B5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Zemědělský půdní fond

Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce, pro jejich dopravní obsluhu jsou využity stávají místní komunikace.

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu bylo provedeno dle § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., a přílohy č. 3 uvedené vyhlášky.

Zábory v jednotlivých navržených plochách jsou podrobně uvedeny v následující tabulce.

Pozn.: Veškerý vypočtený zábor půdy je pouze orientačním ukazatelem, při vlastní výstavbě dojde k jeho upřesnění!

Celkový zábor zemědělského půdního fondu navržený územním plánem Řendějova je 6,66 ha.

Meliorační zařízení jsou umístěna na východním okraji správního území Řendějova. Jsou graficky vyjádřena v hlavním výkrese a ve výkresu záborů ZPF. Žádné rozvojové plochy se na meliorovaných pozemcích nenacházejí.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesní půdní fond je na katastrálním území Řendějova zastoupen více než čtvrtinou území (196,1 ha).

Veškeré lesy řešeného území patří do kategorie lesů hospodářských. K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa v návrhu územního plánu Řendějova nedochází. Není navrženo ani nové zalesnění.